## Slide 1
StarryOS 的 perf 支持
1

## Slide 2
StarryOS 与 ArceOS
2
用户态程序：perf、机器人程序、libc
StarryOS：Linux 系统调用、进程、地址空间
ArceOS：线程调度、内存管理、设备驱动
RK3588：CPU、PMU、中断控制器

## Slide 3
测量流程
3
被测程序 walk
perf stat / perf record
内核 perf_event 子系统
CPU 执行指令
PMU 记录事件次数
执行程序
perf_event_open
创建事件
read / mmap
获取结果
配置事件
读取计数

## Slide 4
访问顺序改变缓存行为
4
#define N (64u << 20) static uint32_t a[N]; __attribute__((noipa)) static uint64_t walk(unsigned stride) { uint64_t sum = 0; for (unsigned offset = 0; offset < stride; ++offset) { for (unsigned i = offset; i < N; i += stride) sum += a[i];
} return sum; }
./walk 1 8 ./walk 16 8
256 MiB 数组，每个元素占 4 B
最后一个参数 8 表示遍历轮数

## Slide 5
访问顺序与缓存行复用
5
stride = 1：依次读取同一缓存行中的 16 个元素
a[0] … a[15]
a[16] … a[31]
a[32] … a[47]
stride = 16：本轮从每条缓存行读取一个元素
a[0]
a[16]
a[32]
每个方框表示一条 64 B 缓存行，可容纳 16 个 uint32_t 元素
下一轮 offset = 1：读取 a[1]、a[17]、a[33]，继续遍历整个数组

## Slide 6
perf stat 的计数结果
6
sudo perf stat -r 5 \
-e '{cycles:u,instructions:u,cache-misses:u}' \
taskset -c 0 ./walk 16 8
指标 | stride = 1 | stride = 16
指令数 | 3,557,062,375 | 3,557,063,931
周期数 | 893,555,122 | 6,657,819,890
cache-misses | 7,528,721 | 424,897,797
耗时 | 0.39843 秒 | 2.6306 秒
Xeon Gold 5318Y, Linux 6.12, CPU 0，包括初始化及 8 轮遍历，取 5 次平均

## Slide 7
7
每个周期完成的指令数
指标 | stride = 1 | stride = 16
指令数 | 3,557,062,375 | 3,557,063,931
周期数 | 893,555,122 | 6,657,819,890
IPC | 3.98 | 0.53
IPC = instructions ÷ cycles
3,557,062,375 ÷ 893,555,122 = 3.98
3,557,063,931 ÷ 6,657,819,890 = 0.53

## Slide 8
perf record 采集执行位置
8
sudo perf record -e cycles:u -F 499 -g --sample-cpu \
-o out/perf.data \
taskset -c 0 ./walk 16 8
[ perf record: Woken up 2 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 0.146 MB out/perf.data (1340 samples) ]
-e cycles:u
-F 499
-g
--sample-cpu
统计用户态周期
每秒采样约 499 次
记录调用关系
记录 CPU 编号

## Slide 9
采样记录中的执行信息
9
perf script -i out/perf.data \
-F comm,tid,cpu,time,period,ip,sym
walk 1908981 [000] 1177047.743723: 919167
56245fa332a6 initialize
7f071d184ca8 [unknown]
1908981
1177047.743723
919167
56245fa332a6
线程编号
采样时间，单位为秒
period，单位为用户态周期
IP，位于 initialize

## Slide 10
perf report 按函数累计周期
10
perf report -i out/perf.data --stdio --no-children \
--sort dso,sym -g none -n --show-total-period
# Overhead Samples Period Symbol
98.79% 1294 6662439286 walk
1.21% 46 81561406 initialize
# Event count (approx.): 6744000692
# Total Lost Samples: 0

## Slide 11
11
从样本计算函数占比
函数 | 累计 period | 估算的周期占比
walk | 6,662,439,286 | 98.79%
initialize | 81,561,406 | 1.21%
合计 | 6,744,000,692 | 100%
walk 的估算周期占比
6,662,439,286 ÷ 6,744,000,692 × 100% = 98.79%

## Slide 12
perf_event_open 创建事件文件
12
perf_event_open({
type=PERF_TYPE_HARDWARE,
config=PERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES,
disabled=1, exclude_kernel=1,
enable_on_exec=1, ...
}, 1910302, -1, -1, PERF_FLAG_FD_CLOEXEC) = 3
pid = 1910302
cpu = -1
group_fd = -1
fd = 3
被测线程编号
随被测线程迁移
创建独立事件
perf 进程持有的文件描述符

## Slide 13
13
线程切换时保存和恢复计数
if let Some(ext) = prev_task.task_ext() {
ext.on_leave()
}
if let Some(ext) = next_task.task_ext() {
ext.on_enter()
}
on_leave → perf_sched_out：保存计数，释放硬件位置
on_enter → perf_sched_in：申请位置，恢复测量

## Slide 14
事件文件与线程共享计数对象
14
perf 进程的 fd 表 · fd = 3
PerfEvent · 实现 FileLike
PerTaskCounter · 配置与累计值
目标 Thread · perf_counters

## Slide 15
事件文件和线程分别保存引用
15
事件文件持有计数对象；Arc::clone 增加同一对象的引用
let event_arc: Arc<dyn FileLike> = perf_event; let cloexec = flags & PERF_FLAG_FD_CLOEXEC != 0; let fd = add_file_like(event_arc.clone(), cloexec)?;
线程列表持有同一个 PerTaskCounter 的强引用
pub fn attach(thr: &Thread, ptc: Arc<PerTaskCounter>) { thr.perf_counters.lock().push(ptc); PERF_TASK_ACTIVE.fetch_add(1, Ordering::AcqRel); }

## Slide 16
RK3588 的 ARM PMU 计数器
16
CPU 执行指令
周期 / 指令完成
PMU 计数器
按选定事件累加
Linux config = PERF_COUNT_HW_CPU_CYCLES（0）
ARM PMU 事件编码 = 0x11，选择 CPU 周期
ptc.event 保存硬件事件编码
计数器编号 n 选择位置 0–5

## Slide 17
线程调入时配置计数器
17
ax_cpu::pmu::counter::configure(
n,
ptc.event,
ptc.exclude_user,
ptc.exclude_kernel,
);
ax_cpu::pmu::counter::enable(n);
on_enter → perf_sched_in → arm_slice
配置事件与过滤条件、清零，然后启用计数

## Slide 18
用户态与内核态的事件过滤
18
if exclude_el0 {
evtyper |= EVTYPER_U_EXCLUDE_EL0;
}
if exclude_el1 {
evtyper |= EVTYPER_P_EXCLUDE_EL1;
}
write_typer(n, evtyper);
reset(n);
U[30] 排除用户态
P[31] 排除内核态
同一段 2000 万次计算循环，统计 INST_RETIRED
用户态：exclude_user=0，exclude_kernel=1 160,000,040
内核态：exclude_user=1，exclude_kernel=0 35,034

## Slide 19
线程 A 开始运行
19
CPU 的硬件计数器
A 的软件累计值
B 的软件累计值
CPU 0
H = 0
当前统计线程 A
A.total = 0
保存在 A 的事件对象
B.total = 0
保存在 B 的事件对象
ax_cpu::pmu::counter::configure( n, ptc.event, ptc.exclude_user, ptc.exclude_kernel); ax_cpu::pmu::counter::enable(n);

## Slide 20
调出 A 时保存计数
20
CPU 的硬件计数器
A 的软件累计值
B 的软件累计值
CPU 0
H = 120
读出后停用计数器
A.total = 120
0 + 120
B.total = 0
尚未运行
let delta = ax_cpu::pmu::counter::read(n); if accumulate { ptc.accumulated.fetch_add(delta, Ordering::AcqRel); } ax_cpu::pmu::counter::disable(n);

## Slide 21
线程 B 使用同一计数器
21
CPU 的硬件计数器
A 的软件累计值
B 的软件累计值
CPU 0
H = 50
当前统计线程 B
A.total = 120
保留 A 的测量结果
B.total = 0
调出 B 时才保存 50
ax_cpu::pmu::counter::configure( n, ptc.event, ptc.exclude_user, ptc.exclude_kernel); ax_cpu::pmu::counter::enable(n);

## Slide 22
线程 A 再次开始运行
22
CPU 的硬件计数器
A 的软件累计值
B 的软件累计值
CPU 0
H = 0
当前统计线程 A
A.total = 120
保留前次运行的计数
B.total = 50
B 已经调出
ax_cpu::pmu::counter::configure( n, ptc.event, ptc.exclude_user, ptc.exclude_kernel); ax_cpu::pmu::counter::enable(n);

## Slide 23
运行中的 read 包含当前计数
23
let mut value = ptc.accumulated.load(Ordering::Acquire);
if ptc.running.load(Ordering::Acquire)
&& ptc.last_cpu.load(Ordering::Acquire)
== ax_hal::percpu::this_cpu_id()
{
let n = ptc.slot.load(Ordering::Acquire);
if n != NO_SLOT {
value += ax_cpu::pmu::counter::read(n);
}
}
A 自己读取时，同一 CPU 返回 120 + 30 = 150
其他 CPU 在 A 仍运行时读取，这段代码返回已保存的 120
中途 read 保持 accumulated = 120，调出时再累计完整片段

## Slide 24
再次调出 A 时累计计数
24
CPU 的硬件计数器
A 的软件累计值
B 的软件累计值
CPU 0
H = 80
读出后停用计数器
A.total = 200
120 + 80
B.total = 50
B 已经调出
let delta = ax_cpu::pmu::counter::read(n); if accumulate { ptc.accumulated.fetch_add(delta, Ordering::AcqRel); } ax_cpu::pmu::counter::disable(n);

## Slide 25
独立事件的轮换
25
同一线程启用 E0、E1、E2，硬件只有 C0、C1 这 2 个计数器
time_enabled 每个事件均为 10 ms
time_running E0、E1 占用硬件 10 ms，E2 为 0 ms
事件 | 0–10 ms | 10–20 ms
E0 | C0 计数 100 | 尚未开始
E1 | C1 计数 60 | 尚未开始
E2 | 等待 计数 0 | 尚未开始

## Slide 26
下一轮分配硬件位置
26
3 个事件的 time_enabled 均为 20 ms
time_running E0 为 10 ms，E1 为 20 ms，E2 为 10 ms
累计计数 E0 为 100，E1 为 120，E2 为 40
事件 | 0–10 ms | 10–20 ms
E0 | C0 计数 100 | 等待 计数 0
E1 | C1 计数 60 | C1 计数 60
E2 | 等待 计数 0 | C0 计数 40

## Slide 27
按实际计数时间估算
27
估算计数 = 累计计数 × time_enabled / time_running
计数期间的程序行为需要能够代表整个启用期间
事件 | 累计计数 | 缩放计算
E0 | 100 | 100 × 20/10 = 200
E1 | 120 | 120 × 20/20 = 120
E2 | 40 | 40 × 20/10 = 80

## Slide 28
定时器推动事件轮换
28
let cursor = ROTATE_CURSOR.with_current(|c| { *c = c.wrapping_add(1); *c }) % n_eligible; let in_window = (rank + n_eligible - cursor) % n_eligible < free; if !in_window && ptc.running.load(Ordering::Acquire) { disarm_slice(ptc, now, true); }
E0、E1、E2 的 rank = 0、1、2；n_eligible = 3
cursor = 1 从 E1 开始；free = 2 个可分配位置
E0 的距离 (0 + 3 − 1) % 3 = 2，本轮选择 E1、E2

## Slide 29
采样计数器的预置值
29
计数器
H = 236
溢出标志
0
已保存的样本
0
period = 20，每累计 20 个事件采样 1 次
8 位初值为 256 − 20 = 236；32 位初值为 2³² − period
板级 freq=2000 检查取得 1 条，要求至少 2 条
pub fn preload(n: usize, period: u32) { write(n, (0u32).wrapping_sub(period) as u64); }

## Slide 30
19 次事件后的计数值
30
计数器
H = 255
溢出标志
0
已保存的样本
0
236 + 19 = 255
硬件每发生一次所选事件，计数器递增
此时计数器尚未回绕

## Slide 31
第 20 次事件触发溢出
31
计数器
H = 0
溢出标志
1
已保存的样本
0
255 + 1 按 8 位回绕为 0
硬件设置溢出标志，并触发 PMU 中断
CPU 保存被中断程序的现场

## Slide 32
中断处理后重新预置
32
计数器
H = 236
溢出标志
0
已保存的样本
1
构造并写入采样记录
调用 preload 设置下一次采样间隔
清除 PMU 溢出标志，随后继续执行程序

## Slide 33
PMU 中断入口取得指令地址
33
let ip = ax_cpu::pmu::interrupted_pc();
let is_user = ax_cpu::pmu::interrupted_is_user();
let ovf = ax_cpu::pmu::overflow::status();
pub fn interrupted_pc() -> u64 { let value; unsafe { asm!("mrs {}, ELR_EL1", out(reg) value); } value }
AArch64 进入异常时，ELR_EL1 保存异常返回地址

## Slide 34
按计数器编号查找采样事件
34
for n in 0..=MAX_COUNTER {
if ovf & (1 << n) == 0 {
continue;
}
handled |= 1 << n;
let registry = unsafe { REGISTRY.current_ref_mut_raw() };
let Some(slot) = registry[n].as_mut() else {
continue;
};
let sample_type = slot.sample_type;
let ring_vaddr = slot.ring_vaddr;
let ring_len = slot.ring_len;

## Slide 35
采样记录的写入与丢失
35
let len = build_sample(&mut record[..], sample_type, misc, &data);
let wrote = unsafe {
ring_write(ring_vaddr, ring_len, &record[..len])
};
if !wrote && !lost_ptr.is_null() {
unsafe {
(*(lost_ptr as *const AtomicU64))
.fetch_add(1, Ordering::Relaxed)
};
}
ax_cpu::pmu::counter::preload(n, next_period);

## Slide 36
Linux 上采集的 80 B 样本
36
偏移（B） | 字段与长度 | 实际取值
0 | HEADER 8 B | type 9 · misc 2 · size 80
8 | IP 8 B | 0x56245fa332a6
16 | PID / TID 8 B | 1908981 / 1908981
24 | TIME 8 B | 1177047743723600 ns
32 | CPU / 保留字段 8 B | 0 / 0
40 | PERIOD 8 B | 919167
48 | CALLCHAIN 32 B | nr = 3 0xfffffffffffffe00 0x56245fa332a6 0x7f071d184ca8

## Slide 37
sample_type 选择记录字段
37
if sample_type & PERF_SAMPLE_IP != 0 { put!(d.ip); } if sample_type & PERF_SAMPLE_TID != 0 { put!(d.pid); put!(d.tid); } if sample_type & PERF_SAMPLE_TIME != 0 { put!(d.time); }
去掉 TIME 的 8 B：CPU 偏移由 32 变为 24，总长度为 72 B
PERIOD 原来位于偏移 40，现在应位于哪里？

## Slide 38
perf 请求的字段如何解释
38
软件探针请求事件数据，sample_type 包含 1 << 10
原实现定义 PERF_SAMPLE_READ = 1 << 10
分支判断 sample_type & PERF_SAMPLE_READ != 0
pub const PERF_SAMPLE_READ: u64 = 1 << 4; // 接口规定
pub const PERF_SAMPLE_RAW: u64 = 1 << 10;
RAW = 1 << 10，READ = 1 << 4
自写用例与内核共用了错误位号，外部 perf 请求暴露差异

## Slide 39
内核与 perf 共享同一组物理页
39
内核虚拟地址空间
ring_vaddr
写入记录
perf 虚拟地址空间
mmap 返回地址
读取记录
同一组物理页面
第 0 页 data_head / data_tail / data_offset / data_size
第 1 页起 SAMPLE / MMAP2 / LOST

## Slide 40
共享页面为什么读到 0
40
RK3588 采样没有输出，用户侧 data_head 一直为 0
同时读取两侧 data_size 和动态 data_head
data_size 由初始化写入，data_head 随记录写入而变化
内核映射 Normal / Write-Back
用户映射 Physical（UNCACHED）改为 PhysicalCached
data_size 正常只说明初始化值可见
继续比较两侧 head、物理页地址及映射属性

## Slide 41
固定间隔采样的板级检查
41
a.type = PERF_TYPE_RAW; // ARM 事件编码
a.config = EV_CPU_CYCLES;
a.sample_period = 1000000;
a.sample_type = SAMPLE_IP; // 记录 IP 字段
SAMP-1 PASS samples=2048 in_loop_range=2022
2 亿次循环，停用后读取，要求至少 8 条
地址检查范围为 busy 至 busy+4096
8 × 4096 B ÷ 每条 16 B = 2048 条，恰好达到容量

## Slide 42
写入前检查环形缓冲区容量
42
head = 14 tail = 6 待写入 A B C D E F（6 B）
X0–X7 尚未读取，空白格子可以写入
if head.wrapping_sub(tail).wrapping_add(len as u64) > data_size as u64 { return false; } // 14 - 6 + 6 = 14 <= 16，可以写入
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 |  |  |  |  |  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 |  | 

## Slide 43
第一段复制到数据区末尾
43
累计 head = 14，tail = 6
A、B 写入偏移 14、15，新增内容尚未发布
let start = (head % data_size as u64) as usize; let first = core::cmp::min(len, data_size - start); core::ptr::copy_nonoverlapping( record.as_ptr(), (data_base + start) as *mut u8, first);
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 |  |  |  |  |  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | A | B

## Slide 44
第二段回到数据区开头
44
累计 head = 14，tail = 6
C–F 写入偏移 0–3，全部字节已复制，新增内容尚未发布
if first < len { core::ptr::copy_nonoverlapping( record.as_ptr().add(first), data_base as *mut u8, len - first, ); }
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
C | D | E | F |  |  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | A | B

## Slide 45
发布写入位置 head = 20
45
内核先写完内容，再公布 head = 20
perf 取得新 head 后，读取累计位置 6–20 的 14 B
// Linux 内核写入端
smp_wmb();
WRITE_ONCE(rb->user_page->data_head, head);
// Linux perf 读取端（AArch64）
return smp_load_acquire(&base->data_head);
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
C | D | E | F |  |  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | A | B

## Slide 46
perf 保存两段记录
46
head = 20，tail = 6，先保存末尾 10 B
代码继续保存开头 4 B，此时 start = 16、end = 20
buf = &data[md->core.start & md->core.mask];
size = md->core.end - md->core.start;
md->core.start += size;
if (push(md, to, buf, size) < 0) {
rc = -1;
goto out;
}
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
C | D | E | F |  |  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | A | B

## Slide 47
读取完成后归还空间
47
// perf record 保存成功后
md->core.prev = head;
perf_mmap__consume(&md->core);
// Linux perf 的 AArch64 发布操作
smp_store_release(&base->data_tail, tail);
两段共 14 B 已保存，tail 从 6 更新为 20
内核观察到新 tail 后，才可以复用这些位置
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
C | D | E | F |  |  | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | A | B

## Slide 48
采样事件组的创建
48
a.sample_period = 100000ull;
a.sample_type = SAMPLE_IP | SAMPLE_TID |
SAMPLE_TIME | SAMPLE_READ;
a.read_format = FORMAT_GROUP | FORMAT_ID;
long leader = peo(&a, self, -1, -1, 0);
m.sample_period = 0;
m.read_format = FORMAT_GROUP | FORMAT_ID;
long member = peo(&m, self, -1, leader, 0);
组长与成员均统计 CPU 周期，创建时保持停用
SAMPLE_READ 选择计数；FORMAT_GROUP 与 FORMAT_ID 选择成员列表
组长每 100000 个周期采样，记录中附带整组计数

## Slide 49
组采样记录的 72 B 布局
49
偏移（B） | 字段与长度 | 内容
0 | HEADER 8 B | type 9 · size 72
8 | IP 8 B | 采样时的指令地址
16 | PID / TID 8 B | 目标进程与线程
24 | TIME 8 B | 采样时间
32 | nr 8 B | 2 个事件
40 | value / ID 16 B | 组长累计 period 与 ID
56 | value / ID 16 B | 成员历史值 + 硬件增量、ID

## Slide 50
SampleSlot 保存成员计数的地址
50
let Some(m) = weak.upgrade() else {
continue;
};
out[n] = sampling::GroupMember {
id: m.sample_id.load(Ordering::Relaxed),
accumulated: &m.accumulated as *const AtomicU64 as *const (),
slot: &m.slot as *const AtomicUsize as *const (),
last_cpu: &m.last_cpu as *const AtomicUsize as *const (),
running: &m.running as *const AtomicBool as *const (),
};
let acc = (*(m.accumulated as *const AtomicU64))
.load(Ordering::Relaxed);
准备采样时 m 是临时强引用，登记表只保存字段地址
中断中 m 为登记信息，acc 为历史值，当前硬件增量另行加入

## Slide 51
跨线程成员释放后的采样引用
51
线程 A
SampleSlot
线程 B：成员 M
事件组
拥有组长 L
继续运行采样事件
仍保存 M 的计数地址
中断将读取该地址
成员线程退出
perf 关闭成员 fd
最后一个 Arc 释放
组长用 Weak 保存成员，M 的全部 Arc 释放后对象销毁
SampleSlot 仍保存 M 的原始地址，中断继续读取该地址

## Slide 52
组长与成员属于同一线程
52
线程 A
SampleSlot
线程 B
事件组
持有组长 L 的 Arc
持有成员 M 的 Arc
保存 M 的计数地址
中断读取 M 的计数
没有组内事件
if ptc.is_sampling {
ax_cpu::pmu::counter::disable(n);
ax_cpu::pmu::overflow::disable_irq(n);
sampling::unregister(n);
}
调出时撤销登记；列表引用保留到线程对象销毁

## Slide 53
事件组成员的线程归属
53
if leader.owner_tid != member.owner_tid { return Err(AxError::InvalidInput); }
组长 TID 41，成员 TID 52 返回 EINVAL
组长 TID 41，成员 TID 41 继续创建成员

## Slide 54
事件组的回归测试
54
long xfd = perf_event_open(&mattr, s.b_tid, -1, leader, 0ul); int xerr = errno; if (xfd >= 0) { rc = 1; } else if (xerr != EINVAL) { rc = 1; } long sfd = perf_event_open(&sattr, self_tid, -1, leader, 0ul); if (sfd < 0) { rc = 1; }
GRP-2 PASS cross-thread member EINVAL;
same-thread member opens (UAF gate holds)

## Slide 55
组采样的板级检查
55
int ok = !wr.failed && wr.samples >= 2 &&
wr.bad_nr == 0 && wr.bad_id == 0 &&
wr.zero_memb == 0;
SREAD-2 PASS group-sample samples=244 nr==2 ids-match
负载读取 /dev/zero，每次 4096 B，循环上限 400000 次
负载期间启用事件组，停用后解析共享缓冲区
检查已解析样本的 nr = 2、事件 ID 与成员计数非零